## Slide 1
T.C. DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ
Lisansüstü Eğitim Enstitüsü — Elektrik-Elektronik Mühendisliği
EEM 537 – ANALOG FİLTRELER
Analog ve Kesirli Dereceden Filtreler:
Sensör Sinyallerinin Koşullandırılması
Tez Hazırlık Sunumu
Hazırlayan: Selin AÇAR (202591073001)
Danışman: Prof. Dr. Şahram MİNAYİ
İstanbul, 2026

## Slide 2
Sunum Planı
2
• Giriş ve motivasyon — sensör sinyali neden filtre ister?
• Amaç ve araştırma sorusu
• Filtre temelleri: tanım, türler, yaklaşım aileleri
• Dereceye göre yapılar: 1./2./3. ve kesirli dereceden
• Topolojiler ve duyarlılık (sensitivity)
• Gürültü ve SNR hesapları
• Literatürde önemli isimler — özel odak: Giuseppe Ferri
• İncelenen üç sensör ve deneysel yaklaşım
• Özgünlük, plan ve TÜBİTAK bağlantısı

## Slide 3
1. Giriş ve Motivasyon
3
• Filtre: işaretin frekans bileşenlerini seçici biçimde geçiren/zayıflatan doğrusal sistem.
• Sensör ölçüm zincirinde filtrenin görevleri:
  – Bant sınırlama ile gürültü bastırma → SNR artışı
  – Darbe sensörlerinde şekillendirme (pulse shaping)
  – ADC öncesi anti-aliasing
  – Belirli girişimleri (örn. 50 Hz) çentik ile atma
• Klasik filtreler yalnızca −20/−40/−60 dB/dek ayrık eğim sunar.
• Kesirli dereceden filtreler: eğimi SÜREKLİ ayarlama → "ihtiyaca uygun" tasarım.

## Slide 4
2. Amaç ve Araştırma Sorusu
4
Araştırma sorusu:
Kesirli dereceden (1+α) bir analog şekillendirme filtresi;
klasik (CR-RC^n, Bessel) şekillendiricilere göre sensör sinyalinde
SNR/ENC, grup gecikmesi ve darbe ayrışımı (pile-up) açısından
ÖLÇÜLEBİLİR bir kazanım sağlar mı?
Hipotez:
• Eğimin sürekli ayarlanabilmesi (−20α dB/dek), aynı gürültü bastırması için
  – daha düşük grup gecikmesi ve/veya daha az aktif eleman ile hedef ENC seviyesine ulaştırır.

## Slide 5
3. Filtre Temelleri: Tanım ve Türler
5
• Transfer fonksiyonu: H(s) = N(s)/D(s) ; derece n → eğim −20·n dB/dek
• Karakteristik parametreler: ωc, kalite faktörü Q, dalgalanma, grup gecikmesi
• Filtre türleri:
  – Alçak geçiren (LPF) / Yüksek geçiren (HPF)
  – Bant geçiren (BPF) / Bant söndüren–çentik (BSF)
  – Tüm geçiren (all-pass): yalnız faz/grup gecikmesini düzenler
H(s) = (b_m s^m + ... + b_0) / (a_n s^n + ... + a_0)

## Slide 6
3. Yaklaşım Aileleri
6
Aile | Genlik | Geçiş keskinliği | Grup gecikmesi
Butterworth | maksimum düz | orta | orta
Chebyshev I | geçişte dalgalı | yüksek | kötü
Bessel | yumuşak | düşük | EN DÜZ (darbe!)
Eliptik (Cauer) | her iki bantta dalga | EN YÜKSEK | en kötü
Butterworth: |H|^2 = 1/(1+(w/wc)^(2n)) Chebyshev: 1/(1+e^2 Tn^2(w/wc))
Darbe tabanlı sensörler (PMT) için aşma yapmayan, faz-lineer Bessel öne çıkar.

## Slide 7
4. Dereceye Göre Yapılar (1. / 2. / 3.)
7
1. derece: H = wc/(s+wc) eğim -20 dB/dek, faz -45 derece
2. derece: H = wo^2/(s^2+(wo/Q)s+wo^2) Q=0.707 -> Butterworth
3. derece: [wa/(s+wa)] x [2.derece] eğim -60 dB/dek
• Karmaşık eşlenik kutup çifti → keskin geçiş ve rezonans (Q).
• Yüksek dereceler, düşük duyarlılık için 1. ve 2. derece kademelerin KASKADI.
• Butterworth n=3 kutupları (ωc=1): −1 , −0.5 ± j0.866

## Slide 8
4. Kesirli Dereceden (Fractional-Order) Filtreler
8
• Temel yapı taşı: kesirli kapasitör / sabit faz elemanı (CPE).
• Eğim −20α dB/dek → SÜREKLİ ayarlanabilir derece.
• Öncüler: Radwan–Soliman–Elwakil (2008); s^α yaklaşımı: Oustaloup, Carlson-Halijak.
Z(s) = 1/(C_a * s^a) , faz = -a*90 derece (sabit)
Kesirli 1. derece: H(s) = 1/(tau*s^a + 1)
(1+a). derece LP: H(s) = 1/(s^(1+a) + a1*s^a + b)
Kararlilik (Matignon): |arg(w_k)| > a*pi/2 , w = s^a

## Slide 9
5. Filtre Topolojileri
9
• Pasif: RC, RLC, LC merdiven — güç gerektirmez, indüktör hacmi sorunu.
• Aktif (op-amp):
  – Sallen-Key (1955) — az elemanlı, düşük Q
  – Çok geri beslemeli (MFB) — düşük çıkış empedansı
  – KHN durum-değişkenli (1967) — yüksek Q, DÜŞÜK DUYARLILIK
  – Tow-Thomas — sağlam Q–ωₒ ayrımı
• Akım/gerilim-modlu (kesirli için ideal):
  – OTA-C / Gm-C (ωₒ ∝ gm/C), CCII, VCII, CFOA, FPAA

## Slide 10
5. Duyarlılık (Sensitivity) Analizi
10
S_x^H = (x/H)*(dH/dx) = d(ln H)/d(ln x)
• Bileşen toleransı/sıcaklık değişiminin transfer fonksiyonuna göreli etkisi.
• Tasarım hedefi: ωₒ ve Q için duyarlılığı küçük tutmak.
• Sallen-Key yüksek Q’da duyarlı; KHN ("insensitive") çok düşük duyarlılık sağlar.
• Kesirli filtrelerde: yaklaşım mertebesi N ve fractance toleransı ek faktör.

## Slide 11
6. Gürültü ve SNR Hesapları
11
Termal: v_n^2 = 4kTR*df Atis: i_n^2 = 2qI*df
SNR = 10*log10(P_sinyal/P_gurultu) [dB] NF = SNR_in - SNR_out
Friis: F_top = F1 + (F2-1)/G1 + (F3-1)/(G1G2) + ...
Gurultu-esdeger BW: B_n = (1/|H0|^2) * INT|H(f)|^2 df ; RC: B_n=(pi/2)fc
Dedektor/PMT: ENC^2 ~ a*(C^2/tau)*e_n^2 + b*tau*i_n^2 + flicker
ENC, şekillendirme zaman sabiti τ ile değişir: seri gürültü ∝ 1/τ, paralel ∝ τ
→ ENC’yi en küçükleyen bir OPTİMUM τ vardır. Bu, şekillendirme filtresini doğrudan SNR’a bağlar.

## Slide 12
7. Literatürde Önemli İsimler
12
• Butterworth (1930), Cauer/Chebyshev, Thomson–Bessel (1949) — yaklaşım aileleri
• Sallen & Key (1955) — pratik aktif RC topolojisi
• Kerwin–Huelsman–Newcomb (1967) — düşük duyarlılıklı KHN biquad
• Tow & Thomas (1968–71) — Tow-Thomas biquad
• Podlubny, Oustaloup — kesirli kalkülüs / s^α sentezi
• Radwan, Elwakil, Psychalinos, Freeborn — kesirli dereceden filtreler
• Giuseppe Ferri — akım/gerilim-modlu sensör arayüz devreleri (sonraki slayt)

## Slide 13
8. Odak: Giuseppe Ferri (L’Aquila Üniv.)
13
• Analog mikroelektronik profesörü; 380+ yayın, çok sayıda kitap/patent.
• Çekirdek: sensörler için analog IC — gerilim & AKIM-MODU, düşük gerilim-düşük güç.
• İmza teknikleri:
  – CCII (ikinci nesil akım taşıyıcı) tabanlı sensör arayüzleri
  – VCII (gerilim taşıyıcı) — kaçak-bağışık kapasitif/biyosinyal okuma
  – Osilatör tabanlı KALİBRASYONSUZ okuma: empedans → periyot/frekans
  – Geniş aralıklı dirençsel/kapasitif sensör arayüzleri
• Anahtar kitap: De Marcellis & Ferri, "Analog Circuits & Systems for Sensor
  – Interfacing Applications", Springer 2011.

## Slide 14
8. Ferri’nin Yaklaşımı ↔ Üç Sensör
14
Sensör | Çıkış tipi | Ferri paradigması
CTC LP252 (titreşim) | 4-20 mA akım | AKIM-MODU (CCII ön-uç)
R6094/R6095 (PMT) | anot akım darbesi | Akım-girişli düşük-gürültü ön-uç
H7711-03 (foton sayma) | TTL darbe (frekans) | FREKANS/PERİYOT okuma
Bütünleştirici fikir:
Üç sensör = Ferri’nin üç paradigmasının (akım-modu / düşük-güç arayüz / frekans okuma) vitrini.
Tez: tek bir "ayarlanabilir, akım-modlu, kesirli dereceli analog ön-uç" çatısı.

## Slide 15
9. İncelenen Üç Sensör
15
• CTC LP252-1R1-1E — 4-20 mA döngü-beslemeli titreşim (hız) transmitteri
  – 0–1.0 IPS RMS (~0–25.4 mm/s), 10–1000 Hz, ISO 20816 kestirimci bakım
• Hamamatsu R6094/R6095 — fotoçoğaltıcı tüp (PMT)
  – 28 mm head-on, bialkali, 300–650 nm, ~2000 V, anot akım darbeleri
• Hamamatsu H7711-03 — foton sayma kafası
  – İçinde HV + amp + diskriminatör; TTL darbe çıkışı; referans/altın standart

## Slide 16
9. Deneysel Olarak Yapılabilecekler
16
• LP252: 4-20 mA RMS bandı dışında kHz zarf-analizi filtre kolu; SNR kazancı ölçümü.
• R6094/R6095: ham şekillendirici (CR-RC, Bessel vs. kesirli (1+α)) tasarla;
  – gürültü-BW, grup gecikmesi, pile-up açısından karşılaştır.
• H7711-03: ticari modülü referans alıp kendi şekillendiricinin sayım doğruluğunu kıyasla.
• CCII/VCII tabanlı akım-modlu ön-uç + kesirli filtreyi üç sensöre uyarla.
• Frekans/periyot tabanlı (kalibrasyonsuz) okuma kolu ekle — Ferri yaklaşımı.

## Slide 17
10. Çalışmanın Özgünlüğü
17
• Kesirli filtreler literatürde çoğunlukla biyomedikal empedans/teorik sentez bağlamında.
• Bu çalışmanın özgünlüğü:
  – Kesirli şekillendiriciyi FARKLI fiziksel sensör sınıflarına (titreşim + foton) uygulamak
  – Ölçülebilir ölçütlerle (SNR, ENC, grup gecikmesi, pile-up, eleman sayısı) KARŞILAŞTIRMA
  – "Kesirli derece + PMT/foton sayma şekillendirme" kesişimi büyük ölçüde BOŞ
  – Ferri’nin akım/gerilim-modlu arayüzleriyle birleştirme — özgün köprü
• Ticari referansa (H7711-03) karşı adil kıyas → yayınlanabilir katkı.

## Slide 18
11. Planlanan Çalışma — İş Paketleri
18
• İP1 Kuram & literatür: klasik+kesirli filtre, s^α yaklaşımı, gürültü kuramı
• İP2 Sensör karakterizasyonu: LP252 / R6094-R6095 / H7711-03 ölçümleri
• İP3 Tasarım: klasik referans + kesirli (1+α) şekillendirici (CCII/OTA/FPAA)
• İP4 Simülasyon: MATLAB (FOMCON)/Python + LTspice/Cadence
• İP5 Donanım & doğrulama: FPAA/ayrık kart; gerçek sensörle SNR/ENC kıyası
• İP6 Değerlendirme & yazım: karşılaştırma matrisi, tez + makale
Takvim: IP1 Ay1-3 | IP2 Ay3-5 | IP3 Ay4-8 | IP4 Ay6-9 | IP5 Ay9-12 | IP6 Ay11-14

## Slide 19
11. TÜBİTAK ve Ticarileşme
19
• 1001 — bilimsel derinlik (genellenebilir tasarım metodolojisi)
• 1501 / 1507 (TEYDEB) — KOBİ/sanayi ürünleştirme
• 1512 BiGG — girişim/ticarileşme
• 2244 / 2209 — öğrenci-burs bileşeni
• Ürün anlatısı: "sensöre uyarlanabilir, elektronik ayarlı, düşük-güçlü YERLİ
  – analog ön-uç (kesirli) filtre/şekillendirme modülü"
• LP252 titreşim transmitteri de aynı platformun bir uygulaması olarak konumlanır.

## Slide 20
12. Sonuç
20
• Klasik ve kesirli dereceden filtre kuramı, topolojiler, duyarlılık ve SNR ele alındı.
• Filtrelerin sensörlerle bağlantısı ve kullanım alanları gösterildi.
• Giuseppe Ferri’nin akım/gerilim-modlu ve frekans-tabanlı yaklaşımı tez eksenine oturtuldu.
• Üç sensör (LP252, R6094/R6095, H7711-03) tanıtılıp deneysel olanaklar belirlendi.
• Özgün katkı: kesirli şekillendirme + çok-sensörlü, akım-modlu, ölçülebilir karşılaştırma.
• Sonraki adım: İP1–İP2 (literatür matrisi + sensör karakterizasyonu).

## Slide 21
Seçilmiş Kaynaklar (IEEE)
21
• A. De Marcellis, G. Ferri, Analog Circuits and Systems for ... Sensor Interfacing, Springer, 2011.
• G. Ferri, N. C. Guerrini, Low-Voltage Low-Power CMOS Current Conveyors, Springer, 2003.
• R. Schaumann, H. Xiao, M. E. Van Valkenburg, Design of Analog Filters, 2nd ed., Oxford, 2010.
• A. G. Radwan, A. M. Soliman, A. S. Elwakil, "First-order filters generalized to the fractional domain," JCSC, 2008.
• A. Oustaloup et al., "Frequency-band complex noninteger differentiator," IEEE TCAS-I, 2000.
• G. Tsirimokou, C. Psychalinos, A. Elwakil, Design of CMOS ... Fractional-Order Circuits, Springer, 2017.
• G. F. Knoll, Radiation Detection and Measurement, 4th ed., Wiley, 2010.
• Hamamatsu R6094/R6095 (TPMH1382E) & H7711 datasheets; CTC LP252; ISO 20816-1:2016.